MASINA DE PULVERIZAT SOLUTII

Model P 40P

| MASINA DE PULVERIZAT SOLUTII | MODEL P 40P Marca BENZA |
| --- | --- |
| Grup de pompare |
| Debit refulat | Litri \ min | 30 |
| Presiune de lucru | Bar | 40 |
| Timpul de pompa |  | MS 40 cu piston |
| Motor |
| Model motor |  | Subaru EY 20 |
| Clasa motor |  | industrial |
| Tip motor |  | Benzina, 1cilindru, 4 timpi |
| Putere | CP | 5.0 |
| Sitem de pornire |  | manual |
| Consum min – max (functie de incarcare) | litri/h | 0.9-1.1 |
| Rezervor de combustibil | Litri | 3.8 |
| Greutate | Kg | 28 |
| Dotari standard: |
| Cadru metalic ramforsat | Da |  |
| Sistem comod de acces in vederea curatirii grupului de pompare | Da |  |
| Set complet de accesorii 8 m furtun de presiune + lance de presiune | Da |  |

Garantie:   -24 de luni de la punerea in functiune pentru motor.

-Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrare si punerea in functiune

Documente: -echipamentul va fi insotit de factura fiscala, aviz de insotire a marfii,

documentatie completa in limba romana, certificatele ISO 9001, ISO 14001,

declaratie de conformitate, certificat de garantie.