BL 100 – freza pentru constructia caselor din lemn

Freza BL 100  pentru productia de elemente moderne pentru constructia caselor din barne. Sunt realizate retezarile pe lungime, frezarile pentru diferite imbinari precum si operatiile de gaurire. Avansul hidro-pneumatic al unitatii de prelucrare cu mers rapid pentru funtionarea in gol sau pentru cursa de inapoiere fac posibila productia

imbinarilor in doar cateva secunde! Eficienta motoarelor frezelor si prelucrarea prin mersul uniform garanteaza o frezare curata si lipsita de erori.

Desfasurarea prelucrarilor: masina va fi reglata pentru dimensiunea dorita pentru piesa. Grinzile vor fi asezate de catre tehnician pe masa masinii si pozitionate la unitatea de prelucrare. Pentru aceasta va stau la dispozitie opritoare optionale pentru piesa (manual, pneumatic sau electric). Piesa va fi fixata prin apasare pe buton si se va incepe prelucrarea prin comanda cu 2 maini. Procesele de prelucrare, prindere - frezare, respectiv taiere sau gaurire – eliberare au loc automat. Tehnicianul impinge grinda in urmatoarea pozitie si incepe urmatoarea prelucrare. Aceasta procedura se va repeta, pana ce grindele sunt complet prelucrate.

D A T E   T E H N I C E :

|  | Dimensiuni de prelucrare: |
| --- | --- |
|  | Grosime perete x grosime grinda min: max: | 28 x 100mm 140 x 200mm |
|  | Lungime min. piesa: | 300mm |
|  | Lungime max. piesa: | in functie de mecanizare |
| Unitatile de prelucrare: |
|  | Frezarea pe 4 fete | Freza pentru nutuire la capete | Dispozitivul de gaurire | Circularul de retezat |
| Motor | Orizontal: 2 x 3kW Vrtical: 2 x 4kW | 3,0kW | 1,5kW | 4,0kW |
| Nr de rotatii arbori | 4200 rot/min | 4200rot/min | 1500rot/min | 86m/s |
| Ø arbori | 30mm | 30mm | Mandrina de gaurit cu coroana dintata | 30mm |
| Lungime de fixare | 120mm | 90mm | - | - |
| Ø max scula | 220mm | 180mm | 30mm | 550mm |
| Latime max. scula | 140mm | 40mm | - | - |
| Avans freza | Hidropneumatic. Reglabil fara trepte + avans rapid | Pneumatic, reglabil fara trepte |
| Reglarea adancimii de frezare | Ax trapezoidal, dispozitiv digital de masurare SIKO | - |
| Suport piesa | Maxim 5 cilindri de presare pneumatici, de sus Maxim 2 cilindri de presare pneumatici, din fata (optional) |
| Exhaustare | Centralizata inferioara, D=160mm, 30m/min | D=120mm, 30m/min |
| Racord aer comprimat | Eurocuplaj, aer comprimat curat si uscat, 8 bari, ca. 300l/min |
| Racord curent electric | 400V + N + PE, 25kW |
| Greutate | Fara masa, ca. 1600kg |
| Accesorii: |
| Opritor in fata agregatului | Pentru pozitionarea piesei la agregatul de frezare cu 4 faze: montat in dreapta langa freza, comanda prin buton, actionare pneumatica. Reglare manuala pe lungime. |  |
| Opritor pentru nutuire la capete | Pentru pozitionarea piesei la freza de nutuire la capete: montata in masa masinii ca si opritor fix, la freza de nutuire la capete, comanda prin buton, actionare pneumatica |  |
| Masa cu role, utila ca si masa de incarcare – descarcare | Elemente de masa cu role si picioare, 3,0m (2 per element), reglabila pe inaltime, suprafata neteda cu role din otel cu rulmenti D=60mm, latime pentru incarcare 300mm, distanta intre role ca. 600mm. |  |
| Opritor pneumatic pentru piese | Pentru pozitionarea piesei la agregatele de prelucrare: sina de opritor cu scala gradata montata pe masa cu role, actionarea opritorului prin ventil pneumatic, langa masina. Reglare manuala pe lungime a opritorului. |  |
| Opritor manual | Pentru pozitionarea piesei la agregatele de prelucrare: montat pe sina opritorului, manual. |  |
| Servo opritor pentru piesa, tip “TigerStop” | Sistem de opritor electronic tip “TigerStop” pentru piese lungi de 6,0m. Dimensiunile de prelucrare vor fi introduse in Display prin taste iar prin tasta “GO” opritorul va fi pozitionat automat. Tehnicianul impinge piesa pe opritor si primeste informatii asupra caracteristicile de prelucrare prin lampa semnal. Printr-o noua apasare pe tasta “GO” va fi efectuata urmatoarea pozitionare si tehnicianul impinge iarasi piesa pe opritor si incepe urmatoarea prelucrare... | Capacitate = 0,6kW Viteza = 60m/min, Precizie la repetitie = 0,1mm |

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro