Löwer – Masina automata de finisare WindowMaster FA 6 D

Masina automata pentru slefuire intre straturi, la ferestre din lemn grunduite.

Sase agregate de slefuit lamelare 4 valturi (lateral) si 2 discuri (plan) prelucreaza un element 1,2 m x 1 m in ca. 65 secunde

- Suport mare pentru rame cu strat de protectie,

- Grinzi de presare lungi pentru o fixare sigura a piesei,

- Opritori comandati SPS pentru pozitionare rapida a pieselor,

- Ghidarea caruciorului prin arbori de precizie caliti mari si sets de rulmenti speciali liniari,

- Constructie deschisa, cele trei parti ale piesei ce nu sunt prelucrate sunt in acest timp accesibile utilizatorului,

- Ghidare paralela a agregatelor de slefuire in cate doi arbori si sets de rulmenti liniari,

- Reglarea agregatelor de slefuit prin cilindru aer comprimat la opritoarele cele mai precis frezate,

- Pupitru de comanda ordonat ergonomic cu elemente de deservire simplu construite,

- Element de deservire suplimentar pentru deservire de picior cu cablu lung de 3m,

- Conectare si deconectare automata a agregatelor de slefuire la spross-uri si elementul fix ce desparte o fereastra multipla.

- Pachet VARIO pentru adaptare rapida a agregatelor de slefuire la diferite tipuri de lemn si grunduiri precum si spre marirea duratei de functionare a mijloacelor de slefuit prin reglare fara trepte a turatiei a celor 4 agregate de falt printr-un convertor de frecventa, precum si reglarea fara trepte a turatiei agregatelor disc printr-un al doilea convertor de frecventa, reglare prin potentiometru,

- Variatia cu doua trepte a fortei de presare a agregatelor pentru plan (farfurii de slefuit lamelare) prin cilindru pneumatic si opritoare fine,

- Comanda agregatelor prin comanda SPS cu adaptare automata la profilele cele mai diverse,

- Afisajul automat al erorilor si localizare la defectiuni

- Afisaj automat al reglarilor din program prin afisaj LED,

- Programe salvate pentru prelucrarea automata fara schimbarea sculei a:

  - aripa ferestrei

  - usii,

  - aripa la o fereastra cu doua aripi unde nu exista elementul fix de despartire intre ele, ci el se deschide o data cu fereatra (Stulpflügel); cu sipca ce acopera aceasta imbinare intre aripile ferestrei (Schlagleiste),

  - rame,

  - rame cu sina de ghidare jaluzele

  - usa cu sipca de acoperire imbinare (Schlagleiste) pe dreapta,

  - usa cu sipca de acoperire imbinare (Schlagleiste) pe stanga,

- alegerea simpla a programului prin comutator selectiv,

- prelucrare la alegere a piesei fara prelucrare interioara pentru aripi cu distanta intre spross-uri < 400mm,

- comutator selectiv pentru prelucrarea a doua tipuri de lemn.

Date tehnice:

- Lungime de lucru max.					3000mm

- Inaltime de lucru 					950mm

- dimensiune interioara aripa min.			400mm

- actionare agr. de slefuire prin 6 motoare		a 0,37 kw

- motor avans						0,37 kw

- viteza de avans 12m/min

(aceasta corespunde unei durate de prelucrare

pentru o aripa 1 x 1,2m de ca. 65 secunde, incl. control)

- racord aer						6 bar

- carcasa exhaustare cu diametru racord			2 x 120mm

- lungime							5500mm

- necesar spatiu lungime					5900mm

- latime							1850mm

- inaltime							1600mm

- greutate							750kg

- tensiune functiune					400 volt, 50 Hz, trifazic

- dotare CE.

Accesorii speciale :

Set Smartflex lamele de slefuit pentru FA 6 D

Compus din :

Plan

48 strips M 35 / 50 – 7

Lateral

96 strips M 70 / 75 – 4

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro