Presa cu membrana pentru infoliat 3D-Langzauner LZT160M

Presa cu membrana Langzauner – este conceputa pentru aplicarea pe suprafete profilate a diferitelor tipuri de folie si furnir. Membrana este actionata cu aer comprimat, iar presiunea este afisata digital pe panoul de comanda, de la 0-6 bar. In vederea preincalzirii, membrana este aspirata cu ajutorul vacumului pe platanul superior incalzit.

Prin folosirea unei placi de vacum, forta de presare spec. poate fi marita la ca. 7kg/cm2 . Aceasta constituie un mare avantaj in cazul in care doriti sa presati folie pe placi de MDF - nu apar bule de aer sub folie.

Detalii tehnice:

Suprafata de lucru: 2340 x 1140mm

Marimea platanului incalzit: 2500 x 1300mm

Inaltimea ramei: 55mm

10 cilindrii, 1 etaj = 2 platane incalzite

Temperatura max. de lucru: 130o C

Tensiunea de lucru: 3 x 400 V + N, 50 Hz

kg/ cm2: pana la 6 bari

Deschidera: ca. 300mm

Forta totala de presare: 1600kN (160t)

Greutate: ca. 8000kg

incl. placa de vacum - extractabil manual - pentru alimentarea presei cu piese

Panou de comanda central pentru comanda automata a intregului proces de presare, cu alegerea timpului de presare, a timpului de vacumare si a presiunii membranei.

Rama si masa presei au o constructie stabila si robusta din otel sudat.

Suportii, respectiv suprafetele de presare sunt excelent finisate.

Cilindrii hidraulici cu pistoane imbunatatite si slefuite din otel special.

Ghidaje fixe si precise cu mai multe benzi de sustinere, garnituri pentru presiuni mari si curatator de praf. Dotare de serie este pompa hidraulica cu 2 trepte, avand un ventil comutator automat pentru presiuni mici si mari (de lucru).

Presiunea de lucru poate fi reglata fara trepte. Rezervorul de ulei este prevazut suplimentar cu un cadran de nivel. Pentru a mentine paralelitatea plana, presa are in dotarea un sitem de egalizare a paralelitatii prin cremaliera. Incl. un sistem de comutare paralel 2-axial LZ, care impiedica deformarea platanelor incalzite. Platane incalzite din aluminiu. Reglarea temperaturii platanelor se realizeaza prin termostat, reglabil fara trepte pana la max. 130o C, cu termostate suplimentare pe partea opusa a platanelor.

Intrerupatorul general poate fi blocat. Masina corespunde normelor europene de protectie. Dotare CE.

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro