Masina de rindeluit - abricht MARTIN mod. T 54

Oferta valabila din 01.02.2009

Masa masinii, de o calitata apreciata MARTIN, garanteaza si dupa zeci de ani rindeluiri perfecte:

- Batiul masinii, o constructie din beton-armat specifica la masinile MARTIN, garanteaza absorbtia optima a vibratiilor si o stabilitate absoluta.

- Constructia ce minimizeaza zgomotele garanteaza un lucru cu un zgomot minim.

- Placa mesei, stabila, este foarte nervurata si rezistenta la torsiuni.

- Pornire automata stea-triunghi si frane electrice automate.

- Toate tipurile de fuguri reglabile dupa afisaj, in suportul masinii.

- Ghidare opritoare pe sine calite si role cu rulmenti, foarte usor de miscat.

- Opritor ajutator integrat in dotare standard,  si protectie arbore cutit SUVAMATIC.

Detalii tehnice:      				T 54

Puterea motorului:     				5,5 kW  (7,5 CP)

Latimea de lucru:     				500 mm

Grosimea max. de rindeluit / trecere:  	8 mm

Lungimea mesei de alimentare:    		1640 mm

Lungimea mesei de evacuare:    		1200 mm

Inaltimea mesei:     				850 mm

Turatia arborelui:      				5.000 rot/min

Greutatea:      					950 kg

Tensiunea de lucru:      			3 ~ / 400 V, 50 Hz

Comanda:  					reglarea electrica a grosimii de rindeluit si

regulator de fuguri,  cu afisaj.

Stel de abricht: 				rotabil pana la 45o - manipulare cu o singura 							mana si cu opritor auxiliar integrat

Protectie arbore de rideluit: 			dispozitiv de protectie pod “PRISMA 1567”

Exhaustarea: 					stut de exhaustare Ø 160mm

Scule: 						arbore TERSA otel - Z=2, Ø125mm

Avans:   					consola pentru montarea unui aparat de avans

Dotare electrica: 		aparat electronic de pornire lina-frana, contact pentru comanda exhaustarii, intrerupator de protectie motor, protectie la subtensiune,

tablou de comanda ce poate fi inchis, buton de 							urgenta, tensiune 3 ~ / 400 V 50 Hz

Valori de emisie: 				Zgomot – conform DIN EN 31202, cu arbore

TERSA Z2 –in dB (A)

Zgomot la mers in gol (fara exhaustare) 76,5

Zgomot la functionare (cu exhaustare) 91,2

Emisie de praf: 				– conform DIN 33 893 in mg/m3 cu arbore 								TERSA Z2:

Partea de alimentare: 	max. 0,11 mg/m3

Partea de descarcare:	max. 0,13 mg/m3

Accesorii: 				          1 pereche cutite TERSA Standard 510mm montate

1 gresor vaselina, 1 tub de vaselina, 1 cheie inbus, 							1 cheie fixa, 1 scula  schimbare cutit.

Dotari optionale:

T54P02 Executata pentru tensiune speciala-pret suplimentar

T546-a  Dispozitiv de protectie “SUVAMATIC”

T 540/1 Arbore TERSA cu 2 cutite divizate

(410mm cutit normal si 100mm cutit cu vidia)

Gradul de uzura a cutitelor cu vidia este mai redus de ca. 9 ori

la panouri si de ca. 7-8 ori la placi melaminate, comparativ

cu cutitele normale.

T 541-a Arbore TERSA cu 4 cutite

T 541/1-a Arbore TERSA cu 4 cutite divizate

(410mm cutit normal si 100mm cutit cu vidia)

Gradul de uzura a cutitelor cu vidia este redus de ca. 9 ori

la panouri si de ca. 7-8 ori la placi melaminate, comparativ

cu cutitele normale.

T 543-a Arbore portcutit cu canale cu 4 cutite, incl. Aparat de reglare

T391B-a 1 pereche cutite de schimb HSS 510 x 35 x 3mm

T544-a Panou de comanda combinat si fixat pe stelul de abricht, cu taste

de comanda pentru arbore, buton de urgenta, pozitionarea

electrica a grosimii de rindeluit cu afisaj digital, afisaj electric fuguri,

suport scule

T545-a   Masa de alimentare prelungita la 2.000mm

(nu este posibila montarea ulterioara)

T152-a  Conector cu stecher cu 5 poli, racordat complet cu protectie de

motor 1,6-2,5 Amp. si buton de urgenta, de ex pt avans extern

Cutitele de rezerva TERSA - calitate Standard, HSS si cu vidia le gasiti in lista de preturi –

“Cutite de rindeluit MARTIN.”

Accesorii recomandate:

•Exhaustor mobil: HOLZprofi mod. FT 400 EUR 935

•Exhaustor conform normele EU: Schuco Vacomat 160 EUR 3.888

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro