O F E R T A

Circular de retezat SLIM - LINE 	Typ SL 110

Typ SL 170

Poz.:	1	Instalatia de retezat SLIM-LINE

Pentru taiere automata a sipcilor, scandurilor, lemnului de cant pentru productie individuala si in serie.

Pentru a exploata optim capacitatea circularului,  piesele pot fi stivuite in pachete mici pentru alimentare.

- Precizie de pozitionare +/- 0,5 mm

- Latime masa 500 mm

- Inaltime de lucru 900 mm

- Dispozitiv lateral de presare pentru taieri in unghi drept

- Agregat greu de avans pentru utilizare zilnica

- Recunoastere automata a lungimilor asezate

Date tehnice:

Lungime utila (max .+ 150 mm)	6.000	mm

Precizie de pozitionare	+/- 0,5	mm

Viteza de avans a impingatorului

Cursa de lucru (inainte) 	90	m/min

Cursa recul	150	m/min

Angrenaj avans	1,8	kW

Necesar de aer comprimat	6	bar

Stuturi de exhaustare	2 x (125	mm

Viteza necesara a aerului min.	27	m/s

SLIM-LINE Typ SL 110

Domenii de taiere:

Capacitate circular	5,5	kW

Panza, Hartmetall (diametru, alezaj, grosime)	( 500 / ( 30 / 5	mm

Turatie	3.600	rot/m

SLIM-LINE Typ SL 170

Domeniul de taiere:

Date tehnice:

Putere motor	7,5	kW

Panza, Hartmetall (Diametru,l alezaj, grosime)	( 600 / ( 30 / 5	mm

Turatie	2.800	rot/m

Poz.:	2	Comanda electronica CONTROL 6.0

Sistem de deservire Windows CE. Introducerea datelor are loc prin monitor Touch Screen cu ghidare simpla a utilizatorului.

Maximal 300 lungimi diferite cu nr de bucati pana la 9.999 pot fi prelucrate in diferite tipuri de  utilizare:

Taieri individuale:

- Pozitionare si taiere dupa caz

- Taiere automata

- Cota speciala se introduce prin tastatura, pozitioneaza automat si se taie

- Cote preprogramate se apeleaza si se taie automat

- Se realizeaza un program de taiere din cote preprogramate si se repeta la nevoie.

Taiere cu program:

Se realizeaza pana la 10 programe din cotele preprogramate si se repeta la nevoie.

Contabilizare automata:

Datele de functionare vor fi automat reliefate:

Timp de functionare/solicitarea masinii, lemnul prelucrat, parte piese/resturi in m si procentual, numarul pieselor per lista de taiere etc.

Poz.:	3	Masa de evacuare

Masa de lucru din otel cu placa plana si suport stabil.

Inaltime masa	900	mm

Latime masa	500	mm

Lungime masa	3.000	mm

Lacuire

Suport	gri deschis	RAL 7035

Piese montate	albastru marin	RAL 5021

Piese mobile	galben	RAL 1021

Lacuiri speciale posibile contra pret suplimentar.

SLIM-LINE Typ SL 110

SLIM-LINE Typ SL 170

OPTIUNI

Capacitate crescuta motor

SLIM-LINE Typ SL 110

Pret suplimentar pentru 7,5 kW motor circular

SLIM-LINE Typ SL 110 si Typ SL 170

Pret suplimentar pentru 11 kW motor circular

Lungime utila modificata:

Pret suplimentar / pret de reducere per m

Modificare a mesei de evacuare:

Pret suplimentar / pret de reducere per m.

A:	Alimentare automata cu material

Alimentare automata cu material printr-un avans ridicabil/coborabil. Utilizatorul alimenteaza masina independent de tact.

Masina preia piesele complet automat. Astfel devine posibila o alimentare continua – cresterea capacitatii pana la 30% (valoare practica).

Lungime minimala a piesei neprelucrate 800 mm (piesele mai scurte trebuie puse direct pe masa de alimentare a masinii)

A1      Sector de alim. pentru  1 bucata respectiv pachet de piese pro metru lungime utila

A2	Sector de alim. pentru  2 bucati respectiv pachet de piese pro metru lungime utila

A3	Sector de alim. pentru  3 bucati respectiv pachet de piese pro metru lungime utila

A4	Unitate de impingere, sus-jos, mobila pentru alimentare mai rapida cu material

B:	Extinderea comenzii (doar impreuna cu A4)

B1	Linie de marcare:

Utilizatorul marcheaza locurile cu defecte pe lemn. Marcajul va fi recunoscut, masina executa automat o taiere la fiecare marcare.

Tastare cu senzori pentru recunoastere marcare cu distanta maxima 50mm peste piesa.

B2	Optimizare completa fara retezare defecte:

Masina taie fiecare piesa luand in considerare prioritatile impuse, cu resturi minime.

B3	Optimizare completa cu retezarea defectelor:

Dotare ca B2 cu retezare concomitenta a locurilor cu defecte, marcate de utilizator. Utilizatorul marcheaza cu un creion special locurile cu defecte din lemn. Lungimea lemnului si marcajul sunt cuprinse automat de masina.  CONTROL 6.0 comanda masina astfel ca, pe de o parte vor fi defectele retezate, iar pe de alta parte piesele vor fi realizate cu un minim de resturi. Prioritatile individual impuse vor fi luate in considerare.

B4	Pret suplimentar pentru tastatura marita:

Pentru piese curbate (curbura > 30 mm) va fi necesar un senzor cu distanta mai mare de tastare pentru cuprinderea marcajelor.

C:	Colectare de resturi

Evacuarea resturilor prin clapeta direct langa panza de taiere.

Resturile vor fi automat evacuate din masina si cu economie de spatiu transportate printr-o banda de avans intr-un rezervor care va fi realizat de catre client.

Latime banda	300 	mm

Inaltime de evacuare	1.800 	mm

Lungime banda	2.500	mm

C1	Banda de avans in unghi drept in directia de trecere

C2	Banda de avans paralela la masa de alimentare

C3	Banda de avans paralela la masa de evacuare

C4	Doar clapa pentru resturi

D:	Sortare si stivuire

D1	Impingere la panza

Toate piesele vor fi imediat dupa taiere impinse pe o masa suport. Lungimile diferite vor fi fara probleme recunoscute de utilizator, pentru ca toate piesele stau pe o parte la nivel. Masa suport, 3.000 mm lungime, 1.500 mm latime

D2	Banda de evacuare cu sortare

(Optiune C este neaparat recomandata)

Banda de evacuare este dotata cu 3 ejectoare pneumatice. Fiecare taiere poate fi ordonata individual uneia dintre cele 3 ejectoare. Piesele prelucrate vor fi evacuate automat la pozitiile indicate.

La banda de avans lateral este montata o masa de sustinere.

Banda de avans

Lungime banda 	4.000 	mm

Latime banda	370 	mm

Masa suport cu suport stabil

Lungime masa	3.000 	mm

Latime masa	800 	mm

Adaptarea lungimii benzii incl. masa suport 	+/- per metru

Ejectoare pneumatice 	+/- per bucata

E:	Altele

E1: 	Modem pentru diagnoza de la distanta / teleservice

Via Modem pot fi solicitate, in cazul unui caz de defectiune, informatiile de diagnoza ale masinii si evaluate de catre personaul specializat al firmei Reinhardt. Pe langa aceasta pot fi controlati parametrii si date ale masinii, respectiv modificati sau adaptati.

E necesara o linie telefonica analoga, daca  e posibil cu doza racord TAE direct langa sau in dulapul de comanda al masinii. Trebuie asigurata o legatura directa cu FA. Reinhard.

Va rugam aveti in vedere ca liniile telefonice trebuie asezate separat de cele de alimentare cu curent.

E2: REINHARDT PALETTI V2.0

Premise de sistem pentru instalarea  Paletti: Windows 2000/XP, min. 400 Mhz, 128MB memorie,	 200 MB placa de memorie, carte grafica standard, racord la retea

Software:		Microsoft Excel

Acces teleservice:	ISDN / analog / Internet

E2.1 Paletti job creator

Pentru introducere, intocmire si administrare a listelor de taieri pentru instalatia de retezat.

E 2.2. Paletti data importer

Importa liste de piese specifice clientului de ex. din EXCEL, ACCESS sau date text. Clarificari pe baza datelor test sunt in orice caz necesare.

E2.3. Paletti product manager

Pentru administrarea listelor de piese specifice produsului. Microsoft EXCEL ca baza.

E2.4. Paletti print manager

Pentru comanda printerului de etichete, sistem Ink-Jet sau ecrane.

E2.5 Paletti progress checker

Pentru reprezentare grafica a pasilor de productie.

E2.6. Paletti pre-optimiser

Prin Paletti pre-optimiser se decide lungimea lemnului, cu care taierea poate fi realizata la  costul cel mai mic. Doar prin alegerea lungimilor corecte la alimentare se pot atinge economii de pana la 20 %.

E3: Imprimanta

Sistemul inscripteaza rapid si sigur, cu tehnologia extrem de apreciata de printare HP,  rezultatele de taiere pe:

- partea de sus: in timpul taierii sistemul se aseaza automat si aplica informatia dorita pe partea de sus a piesei.

- parte pe lungime: in timp ce piesa paraseste circularul de retezat, se  aplica printarea   pe lungime, automat.

- Frontal: imediat dupa  taiere piesa va fi impinsa transversal. Astfel sistemul aplica informatia dorita automat pe partea frontala a piesei.

Cerneala ecologica pe baza de apa in cartuse in culori negru, albastru, rosu sau verde. Cartusele vor fi asezate printr-o singura miscare in sistem si pot fi imediat folosite.

Date tehnice:

Inaltime de inscriptare	12,5	mm

Temperatura mediului:	5° pana la 40°	C°

Umiditate relativa:	10 pana la 90	% (necondensabila)

Cu aparatul pot fi printate si coduri de bara obisnuite. Suprafata mai mare de printare, la cerere.

Exemplu (12,5 mm inaltime):

E4:	Masa lift TLH 4000

Pentru ridicarea stivelor la nivelul dorit de lucru. Comanda are loc prin intrerupator de picior, de catre utilizator. Viteza de coborare este reglabila printr-un ventil de franare.

Date tehnice:

Masa prin forfecare dubla orizontala

Cursa utila	820	mm

Inaltimea constructiei	230	mm

Suprafata platformei	2600 x 800	mm

Capacitate de sustinere	4.000	kg

E5:	Monitor pentru afisarea pieselor taiate

Fixat vizibil peste masa de evacuare.

S.C. Avalon Tools Impex SRL

Bucuresti

Tel./Fax 021-6301242

Mobil 0721-257399, 0723-991176, 0764-220371

E-mail: avalontools@yahoo.com

http://www.premiertc.ro

Datele dvs

Va rugam notati datele dvs pentru piese. Noi va putem intocmi rapid si precis o oferta individuala. Circularele noastre si instalatiile pot prelucra, cu dotari corespunzatoare, aproape toate dimensiunile.

Alimentare material:

manual		incarcare automata		numar sectoare 1		2		3

Piese de prelucrat:

Lungime de alimentare a piesei in mm:	min.:		max.:		normal:

Grosime de alimentare a piesei in mm:	min.:		max.:		normal:

Latime de alimentare a piesei in mm:	min.:		max.:		normal:

Sectiune transversala a piesei in mm:	min.:		x

max.:		x

normal:		x

Lungimea de evacuare piesei in mm:	min.:		max. 		 normal:

Vor fi prelucrate grosimi diferite concomitent (in 1 Charge)  	da  		nu

Vor fi prelucrate latimi diferite concomitent (in 1 Charge)  	da  		nu

Tipul lemnului:		uscat:	               da  		nu

tivit:		netivit		nerindeluit		rindeluit			profilat

Cantitate de prelucrare: 	m. / m³

Tipul prelucrarii:

Retezare:		toleranta de lungime:	+ 1 - 3 mm 		+ 0,5 mm  		+ 3 mm

Retezare defecte:	da  		nu 	distanta crescuta tastatoare

Clapa resturi:	da		nu

Impingator coborare/ridicare da		nu

Optimizare:	da		nu

Marcaje linie	da  		nu

Optimizare completa fara retezare defecte	da		nu

Optimizare completa cu retezare defecte	da		nu

Etichetare:	nu  		etichete  		pulverizator cerneala

Domeniul de evacuare:	masa suport plana		banda de avans evacuare

Impingator pe o parte		numar

Impingator stanga/dreapta	numar

Masurare:	masurare latime		masurare grosime

Legare la alta masina: 	da  		nu

Prelucrare externa a datelor		da		nu

Legatura telefonica		ISDN		analog			Internet

# Text boxes

- Latime lemn: 	maximal: 	320 mm

minimal:	40 mm

- Grosime lemn: 	maximal : 	105 mm

minimal:	20 mm

- Sectiune transversala: de la:	50 x 350 mm

Pana la:	110 x 300 mm

- Latime lemn: 	maximal: 	390 mm

minimal:	40 mm

- Grosime lemn: 	maximal : 	170 mm

minimal:	20 mm

- Sectiune transversala: de :	50 x 380 mm

Pana la:	170 x 280 mm